| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1唐河县建筑垃圾资源回收利用项目 | 唐河县静脉产业园（上屯镇） | 唐河县城市管理局 | 河南省晨曌环境科技有限公司 | 项目占地面积70亩，建成生产车间、原料、成品仓库、办公楼等，总建筑面积17400m2。年处理建筑垃圾40万吨 | 大气环境 项目废气污染物主要原料、成品装卸和进料产生的扬尘，运输扬尘，堆场扬尘，破碎、筛分粉尘，食堂油烟等。破碎筛分粉尘通过集气密闭、集气管道收集、袋式除尘器处理及15m高排气筒排放等措施处理；装卸、堆放扬尘通过厂房密闭、厂房四周设喷淋装置降尘；上料粉尘通过集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒处理；食堂油烟通过油烟净化器+屋顶排放处理。 水环境 项目车辆冲洗废水、道路清洗废水及粗骨料清洗废水均经沉淀池沉淀后回用；初期雨水经沉淀池沉淀后，回用于生产；生活污水经化粪池处理后，定期清理，做农家肥使用。 声环境 本项目运营期噪声主要来破碎机、制石子机、振动筛、搅拌机、成型机等各种生产设备，设备噪声强度在80~90dB（A），经基础减振、室内密闭等，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。因此，运营期噪声对周围环境影响不大。 固废 本项目固体废物主要为金属等杂质、不合格品环保砖、除尘器集尘、沉淀池沉渣、生活垃圾等，均为一般固体废物，金属等杂质收集到一般固废间，定期外售；不合格环保砖，重新进行骨料生产；除尘器集尘回用于生产；沉淀池沉渣回用于制砖；生活垃圾设置垃圾桶，收集后由市政环卫部门统一清运。综上本项目固废处理措施可行，对周围环境影响较小。 |