拟审批的建设项目环境影响报告表

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 唐河县福满源建材有限公司年产4万吨酸洗石英石生产线建设项目 | 南阳市唐河县黑龙镇黑龙镇村二组 | 唐河县福满源建材有限公司 | 南阳济维节能环保技术服务有限公司 | 项目拟投资1000万元于现有工程预留车间内新建1条年产4万吨酸洗石英石生产线，以外购的石英石为主要原材料，购置热水锅炉、热酸循环罐、脱水筛等主要生产设备共计46台/套，进行石英砂的生产，建成投产后可达年产酸洗石英砂4万吨。 | 1、废水：职工生活污水依托现有工程污水处理设施，本次不新增污水处理设施，处理后生活污水用于周围农田施肥，资源化利用不外排；生产废水配套污水处理站1座，采用“中和+絮凝沉底”工艺，处理后废水回用于清洗工序，每季度更换一次污水处理站的水（主要为以氯化钙为主的高盐水），高盐水外售给平顶山厚普盐化有限公司作为原料，回收工业盐。 2、废气：①上料废气：1套密闭罩及配套的负压抽风管道，后续的布袋除尘器和排气筒依托现有工程原料库配套的除尘器和排气筒；②盐酸储罐大小呼吸废气：经引风管道进入1套碱液喷淋塔处理（TA001），最后经1根15m高排气筒（DA001）排放； ③酸洗废气：经配套的负压抽风管道进入1套碱液喷淋塔处理（TA001），最后经1根15m高排气筒（DA001）排放； ④天然气锅炉废气：尾气经1根15m高排气筒高空排放。 3、噪声：产噪设备合理布局；高噪声设备基础进行减震处理，车间墙体采用具有一定隔声作用的材料。 4、固废：本次工程锅炉用水采用软水，软化水制备工艺采用离子交换，会产生废树脂，为一般固体废物，由厂家定期更换回收处理；污水处理系统产生泥饼，作为建材外售；原料废包装袋外售给废品回收部门，回收再利用；废机油交给有资质的三方公司代为处置 |
| 2 | 唐河县湖阳石林采石厂石子加工建设项目 | 南阳市唐河县湖阳镇杨寨村刘里侯 | 唐河县湖阳石林采石厂 | 河南洁呈工程咨询有限公司 | 拟投资500万元，利用现有闲置场地36.4亩，建设综合生产车间、原料库、成品库、办公生活用房及其配套建构筑物，年生产6万吨各种规格的石子，原料为矿山开采及修复过程产生的尾矿废石，生产工艺为原料→一破→二破→筛分→水洗→入库；生产设备为喂料机、鄂破机、箱破机、筛分机、洗石机及传送带等设备 | 1、大气环境 项目废气主要来自生产工艺粉尘和生活食堂油烟，其中生产工艺粉尘主要包括卸料粉尘、投料粉尘、破碎粉尘和筛分粉尘。 项目卸料、投料、破碎、筛分环节产生粉尘，拟对生产车间进行全封闭，进出口安装硬质卷帘门，采用密闭式传送带输送原料，在喂料口合适位置设置喷淋设施，同时对料斗三面硬质围挡、一面软帘进行封闭，再于上方设置集气抽风装置；喂料口与鄂破机进料口以及鄂破机下料口与输送皮带密封连接，同时在进、出料口受料点处设置集气抽风装置；箱破机进、出料口均进行封闭，与输送皮带密封连接，并在进、出料口受料点处设置集气抽风装置；在筛分机筛面及进、出料口均进行封闭集尘，与输送皮带密封连接，并在筛面顶部、进、出料口受料点处设置集气抽风装置。各产尘点集气罩负压收集后由引风机引至覆膜滤袋式除尘器进行处理，最终通过同一根15m排气筒排放，能够满足能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放要求。 原料成品均入库存放，车间顶部设置喷干雾抑尘装置，生产过程进行喷水雾抑尘，不生产时对原料和产品进行覆盖，减少扬尘产生；进出车辆进行水清洗，厂内减速行驶，并对运输车辆进行覆盖。采取以上措施，粉尘可以得到极大的控制，并做到达标排放。 项目食堂油烟拟通过安装油烟净化器进行处理，经净化后的食堂油烟经过高于屋顶的排气筒排放，能够满足河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）的要求。 经采取以上措施后，项目营运期对周围大气环境影响不大。 2、水环境 项目废水主要为员工生活污水、车辆冲洗废水、洗石废水以及初期雨水。 食堂废水经过隔油池预处理后与其余生活污水一并再经厂区地埋式化粪池进行再处理，最后处理的废水用于林地施肥，不外排。 生产过程中产生的洗石废水先经过旋流机进行石子和水分离，再经压滤机压滤后，最后进沉淀池内沉淀暂存，最终回用于生产，不外排；车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后循环利用；初期雨水经雨水官网收集后排入雨水池暂存，经沉淀处理后用于厂区洒水抑尘等，不外排。 经采取以上措施，项目营运期对周围水环境影响不大。 3、声环境 项目营运期噪声源主要包括鄂破机、箱破机、振动筛等设备，针对不同的噪声特性，工程分别采用设置减振基础、车间隔声等防治措施，可有效降低噪声源强。厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类（昼间60dB（A）、夜间50dB（A））要求。对周围环境影响较小。 4、固体废物 本项目营运期固体废物主要有除尘器收集的灰尘、洗石过程压滤泥饼、沉淀池沉渣和职工生活垃圾、隔油池废油渣、化粪池污泥等。 由除尘器灰斗收集后打包，随后混入石粉中作为产品外售；沉淀池沉渣经压滤脱水后暂存于一般固废暂存间，随后定期外售作为铺路材料；洗石过程压滤泥饼经旋流机和压滤机处理后泥饼统一收集暂存至一般固废暂存间指定位置，随后用于公路土方回填；隔油池废油渣可由专用塑料容器盛装，随后定期交由当地环卫部门进行处理；生活垃圾由垃圾桶和垃圾箱集中收集后交由环卫部门清运处理。 在采取上述污染防治措施后，本项目所产生的固体废物均可得到合理、有效的处理和处置，其产生的固体废弃物不会对周围环境产生二次污染。固体废物在得到妥善处置后预计对环境影响较小。 |